# UFY007

# 10.  Povrchový Kelvinův jev

# (skin – efekt)

Povrchovým jevem se označuje pokles intenzity střídavého proudu od povrchu dovnitř vodiče. Na vodič nepůsobí žádné vnější pole, jev je způsobem autoindukcí procházejícího proudu. Uvažujme rovinné rozhraní mezi poloprostorem vodiče a vakua. Proud teče ve směru osy x, ,osa z směřuje kolmo dovnitř vodiče. Vodič představuje lineární, izotropní, nemagnetické a nepohyblivé prostředí

,		,		,

# Z rovnic

a

aplikací operace rotace na 2. rovnici dostaneme

.

Hustota proudu bude záviset na souřadnici z a na čase 		, tedy

,	tedy

.

# Řešení této diferenciální rovnice hledáme v harmonickém tvaru

a použijeme vyjádření pomocí komplexního čísla (komplexní jednotku označíme j)

,		.

# Provedeme derivace

, 			.

Komplexní vyjádření umožňuje separovat časovou závislost hustoty proudu a vyjádřit jeho okamžitou hodnotu.

# Dostaneme rovnici pro komplexní amplitudu hustoty proudu

.

# Řešení hledáme ve tvaru

,

po derivaci dostaneme

,

tedy

.

Platí, že 		a tedy

.

Veličina   se nazývá hloubkou vniku nebo skinovou hloubkou.

# Řešení pro komplexní amplitudu je

.

Poněvadž řešení musí být konečné i pro , musí být A1 = 0. Z okrajové podmínky pro z = 0 plyne, že A2 = im0.

Reálné řešení pro ix získáme pomocí reálné části komplexní amplitudy .

Amplituda proudu klesá exponenciálně s hloubkou, fáze  se lineárně mění s hloubkou.

Po dosazení hodnoty měrné vodivosti mědi (σ = 5,9.107 S/m) zjistíme, že hloubka vniku střídavého proudu síťové frekvence 50 Hz je asi δ = 9,3 mm. Jev se tedy na běžných drátových vodičích neprojeví. Proud s frekvencí 1 MHz proniká však jen do povrchové vrstvy vodiče, poněvadž δ = 66 μm.