UFY007

8.  Kvazistacionární obvod - přechodové jevy

# Ohmův zákon pro kvazistacionární obvod

(*)

po derivaci podle času dostaneme diferenciální rovnice 2. stupně

pro proud I(t)

.		(**)

Vynásobením rovnice (*) proudem I(t) získáme rovnoci pro okamžitý výkon

první člen na levé straně označuje Jouleův výkon, první člen na pravé straně je okažitý příkon dodávaný zdrojem elektromotorického napětí E(t).  Po úpravě

(***)

je zřejmé, že druhý člen na levé straně představuje časovou změnu energie elektrického pole uvnitř kondenzátoru a třetí člen časovou derivace magnetické energie vytvořenou proudem ve vodičích obvodu.

## Obvod R,C

# V obvodu je zapojen v sérii rezistor a kondenzátor, rovnice (**) pro L = 0 je

.		E je konstantní

# Řešením diferenciální rovnice je

R                           			,	při t = 0 je Q(0) = 0

E                                                   Z rovnice (*) pro t = 0 dostaneme

C                              , řešení má tedy tvar

. Proud exponenciálně klesá od hodnoty E/R do nuly s časovou konstantou .

Pro napětí  UC na kondenzátoru z rovnice (*) plyne

a tedy 		.    Pro 	UC = E,   I = 0. Kondenzátor je nabit na elektromotorické napětí zdroje a proud obvodem neteče.

## Obvod R,L

Z rovnice (*) dostaneme

R

nehomogenní diferenciální rovnici 1. stupně

E	   L		.

Okrajové podmínky: pro  ustálený proud ,

pro t = 0 proud neteče I(0) = 0.

V obecném řešení určíme konstanty C a K

je  a .

Proud tedy exponenciálně roste od nuly do hodnoty

.

Při rozepnutí obvodu vzniká v cívce napětí indukované prudkým poklesem proudu

,

které může překročit průrazné napětí izolace vinutí cívky. Dojde zpravidla ke vzniku oblouku mezi kontakty přerušovače a tím se zastaví nárůst napětí. Odpor výbojové dráhy je R´>>R, vede k řešení				.

V okamžiku rozepnutí přerušovače t = 0 je I(0) = E/R ,

a  tedy  	, protože R´>>R.

Dostáváme řešení pro proud

,

napětí na cívce při vypnutí proudu nabývá hodnoty

větší než napětí zdroje.

## Obvod R, L, C

V obvodu bez připojeného zdroje elektromotorického napětí se nachází kondenzátor, který je nabit na napětí UC0. Při sepnutí spínače začne obvodem protíkat proud a kondenzátor se bude vybíjet.	E = 0

R	        C		L

Homogenní diferenciální rovnice 2. řádu

UC0			má řešení ve tvaru

,

kde λ1 a   λ2 jsou kořeny charakteristické rovnice

.

, diskriminant  .

Aperiodické řešení dostaneme pro, tedy  .

Označme činitel útlumu a rezonanční frekvenci  a nalezněme řešení pro periodický stav   pro D < 0.

Úhlová frekvence .

Kořeny charakteristické rovnice jsou tedy

a řešení, které představuje tlumené periodické kmity proudu, můžeme po úpravě zapsat ve tvaru

.

Proud v obvodu je periodickou funkcí času s kruhovou frekvencí ω, s amplitudou klesající exponenciálně s časovou konstantou .