## Slide 1
Zápis výsledku měření
Značka veličiny (kurzíva, skloněné písmo)
Standardní nejistota
(jedna cifra, nejvýše dvě)
Výsledek zaokrouhlíme na stejném desetinném místě jako nejistotu.
Jednotky (stojaté písmo)
Jednotky oddělujeme středovou tečkou nebo neoddělitelnou mezerou.
Jednotky od výsledku oddělujeme mezerou.

## Slide 2
Alternativní zápis výsledku a jednotek
Zápis výsledku
Označení veličiny a zápis jednotek v tabulkách a grafech
t / s
jednotka oddělená lomítkem
t (s)
jednotka v kulaté závorce
Jiná forma zápisu není v souladu s technickou normou.
log měřítko
bezrozměrová veličina
e
jednotka - stupeň
a / °
úhlová frekvence
w / rad·s-1
log (f / Hz)
frekvence
f / Hz

## Slide 3
T / °C | t / s | n / 10-3 mm2·s-1 | σv / 10-3 mm2·s-1
20 | 342,3 | 1 025,9 | 0,6
25 | 300,1 | 899,4 | 0,6
30 | 273,0 | 818,2 | 0,6
35 | 244,4 | 732,5 | 0,6
40 | 229,4 | 687,5 | 0,6
45 | 208,6 | 625,2 | 0,6
50 | 194,0 | 581,4 | 0,6
55 | 178,5 | 535,0 | 0,6
60 | 167,6 | 502,3 | 0,6
Tabulka 2: Měření viskozity pomocí Ubbelohdeova viskozimetru.
Název tabulky
Označení a číslo
tabulky
Značky veličin
(kurzíva)
Jednotky
(stojaté písmo)
Vhodně zaokrouhlit
Tabulka

## Slide 4
Číslo a název grafu
Graf 1: Stanovení tuhosti pružiny dynamickou metodou – závislost úhlové frekvence na 1/ .
Popis os
(značka veličiny, jednotky)
Rovnici proložené závislosti uvedeme v grafu nebo v textu.
(Rovnici křivky sloužící jako „vodítko pro oko“ neuvádíme.)
Vhodně zvolené měřítko, dělení osy v pravidelných intervalech
Graf
Změřené hodnoty
Proložení grafu - teoretickou závislostí
- spojitou křivkou
Vysvětlivky

## Slide 5
Graf v logaritmickém měřítku
Příklad grafu v semilogaritmickém měřítku – všimněte si popisu svislé osy..